АДРЕС: п. Старь, ул. Рябка дом 4

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. Фундаменты |  |  |  |  |  |  |
| Отмостка | м2 | 74 | Требуется капремонт: разрушение бетона по всей площади | 74м2 | июль - август | 100% |
| 2. Стены |  |  |  |  |  |  |
| Наружные | м2 | 783.9 | Требуется ремонт: со стороны главного фасада сквозные косые трещины шириной раскрытия до 15мм под двумя окнами первого этажа: выполнить инъекцирование полимерцементным раствором, установить маяки и вести наблюдение за раскрытием трещин. | 3м2 | июль - август | 50% |
| 3. Фасады |  |  |  |  |  |  |
| Цоколь | м2 | 55 | Требуется ремонт штукатурки отдельными местами | 3м2 | июль - август | 100% |
| Крыльца | шт. | 2 | Требуется ремонт кровли козырька над входами | 6м2 | июль | 100% |
| 4. Водоотводящие устройства | шт. | 4 | Организованный водосток: приемные воронки водостока сместились и вода не попадает в них | 4 стояка | сентябрь | 100% |
| 5.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Дымоходы (из красного кирпича) | шт. | 6 | Проверка наличия тяги | 6 шт. | февраль | 100% |
| 6.Подвалы | м2 | 449.1 |  |  |  |  |
| Входы в подвал | шт. | 1 | заменить двери в подвал – ветхие не закрываются | 2 шт. | август | 100% |
| Подвальные окна | шт. | 3 | Заложить кирпичом и установить вентрешетки | 1шт. | август-сентябрь | 100% |
| 7.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Грязевики | шт. | 2 | Чистка | 2шт. | июль | 100% |
| Задвижки | шт. | 5 | Ревизия | 5 шт. | июль | 100% |
| Вентили | шт. | 58 | Замена на стояках кранов диаметром 25мм Тоже, диаметром 20мм Тоже, диаметром 15мм | 4шт. 5шт. 4шт. | июль | 100% |
| Трубопроводы | шт | 4 | Промывка, опрессовка | 4шт | июль | 100% |
| Поверка КИП | шт. | 4 | Поверка манометров и термометров | 4шт. | май | 100% |
| 8.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки | шт. | 1 | Ревизия | 1 шт. | сентябрь | 100% |
| Поверка КИП | шт. | 1 | Поверка, установка манометра | 1шт. | май | 100% |
| 9.Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| Эл.Патроны | шт. | 6 | Замена | 4шт. | октябрь | 100% |
| 10.Контейнерные площадки, мусорные контейнеры | м2 м2 | 27 20 | Требуется побелка Требуется окраска | 27м2 20м2 | апрель апрель | 100% 100% |
| 11.Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| Скамейки | шт. | 1 | Установка | 1шт. | май | 100% |
| Перекладины для чистки ковров | шт | 1 | Установка | 1шт. | май | 100% |