АДРЕС: п. Старь, ул. Спортивная 4

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1. Стены |  |  |  |  |  |  |
| Наружные | м2 | 1137.6 | Кладка выполнена в пустошовку | 9м | сентябрь |  |
| 2.Полы |  |  |  |  |  |  |
| Плитка керамическая | м2 | 170 | Требуется ремонт пола первого подъезда: на 2-м этаже отскочило 5 плиток 150х150мм (метлахская) - восстановить покрытие | 0.2м2 | сентябрь |  |
| 3.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Грязевики | шт. | 2 | Чистка | 2шт | май |  |
| Задвижки | шт. | 4 | Ревизия | 4шт. | май |  |
| Вентили | шт. | 49 | Ревизия | 46шт | май |  |
| Промывка и опрессовка: стояки,лежаки |  |  |  |  | июнь |  |
| Поверка КИП | шт. | 4 | Поверка КИП | 4шт | май |  |
| 4.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки | шт. | 1 | Состояние удовлетворительное | 1шт. | ноябрь |  |
| Вентили | шт. | 15 | Ревизия | 15шт | ноябрь |  |
| Стояки | шт. | 15 | Замена вентилей диаметром 20мм | 5шт. | декабрь |  |
| Контрольно-измерительные приборы | шт. | 1 | Поверка, установка манометра | 1шт. | апрель |  |
| 5.Канализация |  |  |  |  |  |  |
| Трубопровод в подвалах | м. | 50 | Замена стояков диаметром 50мм | 18м. | февраль |  |
| 6.Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| Силовые щиты | шт. | 1 | Ревизия контактов, замена предохранителей при необходимости | 1шт | сентябрь |  |