АДРЕС: п. Старь, ул. Спортивная 3

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1.Полы |  |  |  |  |  |  |
| Плитка керамическая | м2 | 170 | Требуется ремонт пола первого подъезда: на 2-м этаже отскочило 5 плиток 150х150мм (метлахская) - восстановить покрытие | 0.2м2 | май |  |
| 2.Лестницы и коридоры |  |  |  |  |  |  |
| Стены | м2 | 331.5 | Требуется ремонт стен 1,2 подъездов: вертикальная трещина на внутренней стене в месте опирания балки; на наружной стене две вертикальные трещины в углу на всю высоту этажа - инъекцировать, установить маяки под окном косая трещина от пола до подоконника Побелка стен в отдельных местах смыта от протечек с кровли. | 6м 9м 2м | ноябрь |  |
| Потолок | м2 | 180 | Тоже | 18м2 | октябрь |  |
| 3.Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| Малые формы | шт. | 2 | Установка скамеек | 2шт | май |  |
| 4.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Грязевики | шт | 2 | Чистка | 2шт | май |  |
| Задвижки | шт | 4 | Ревизия | 4шт | май |  |
| Вентили | шт | 49 | Ревизия | 10шт | сентябрь |  |
| Промывка и опрессовка: стояк,лежак |  |  |  |  | июнь |  |
| Поверка КИП | шт | 4 | Поверка КИП | 4шт | август |  |
| 5.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки | шт | 1 | Состояние удовлетворительное | 1шт | декабрь |  |
| Вентили | шт | 15 | Ревизия | 5шт | ноябрь |  |
| Трубопровод | м | 24 | Замена стояков диаметром 20мм | 24м | апрель |  |
| Контрольно-измерительные приборы | шт | 1 | Поверка, установка манометра | 1шт | февраль |  |
| 6.Канализация |  |  |  |  |  |  |
| Трубопровод в подвалах | м | 50 | Замена стояков диаметром 50мм | 18м | март |  |